## Slide 1
Network
WRITTEN BY
YUN JISOO

## Slide 2
1. 네트워크 기초

## Slide 3
네트워크 개요
네트워크란? • 두 대 이상의 컴퓨터가 서로 연결되어 데이터를 주고받는 시스템 • 하드웨어(케이블, 스위치, 라우터)와 소프트웨어(프로토콜)로 구성 네트워크의 종류 • LAN (Local Area Network): 근거리 통신망 • WAN (Wide Area Network): 광역 통신망 • MAN (Metropolitan Area Network): 도시권 통신망 OSI 7계층 모델 • 7계층 - Application (HTTP, FTP, DNS) • 6계층 - Presentation (암호화, 압축) • 5계층 - Session (세션 관리) • 4계층 - Transport (TCP, UDP) • 3계층 - Network (IP, 라우팅) • 2계층 - Data Link (MAC, 스위칭) • 1계층 - Physical (케이블, 신호)

## Slide 4
TCP/IP 및 네트워크 Protocols 소개
TCP/IP 4계층 모델 • Application Layer: HTTP, FTP, SMTP, DNS, SSH • Transport Layer: TCP (연결 지향), UDP (비연결) • Internet Layer: IP, ICMP, ARP • Network Access Layer: Ethernet, Wi-Fi TCP vs UDP • TCP: 신뢰성 보장, 3-way handshake, 순서 보장 • UDP: 빠른 전송, 비연결성, 실시간 스트리밍에 적합 주요 프로토콜 • IP (Internet Protocol): 논리적 주소 지정, 패킷 라우팅 • ARP (Address Resolution Protocol): IP → MAC 주소 변환 • ICMP: 네트워크 진단 (ping) • DNS: 도메인 → IP 주소 변환 • DHCP: IP 자동 할당

## Slide 5
L2/L3/L4/L7 스위치 소개
L2 스위치 (Data Link Layer) • MAC 주소 기반 프레임 전달 • 같은 네트워크(VLAN) 내 통신, 브로드캐스트 도메인 분리 불가 L3 스위치 (Network Layer) • IP 주소 기반 라우팅 기능 • VLAN 간 라우팅 가능 (Inter-VLAN Routing) L4 스위치 (Transport Layer) • TCP/UDP 포트 기반 로드밸런싱 • 서버 부하 분산, Health Check L7 스위치 (Application Layer) • HTTP 헤더, URL, 쿠키 기반 로드밸런싱 • 콘텐츠 기반 스위칭, WAF 기능

## Slide 6
링크 이중화 (STP, Etherchannel)
STP (Spanning Tree Protocol) • 스위치 간 루프(Loop) 방지 프로토콜 • Root Bridge 선출 → 최적 경로 결정 → 나머지 포트 차단 • RSTP (Rapid STP): 빠른 수렴 시간 • PVST+ (Per-VLAN STP): VLAN별 STP 운영 Etherchannel (Link Aggregation) • 여러 물리 링크를 하나의 논리 링크로 묶음 • 대역폭 증가 + 이중화(Redundancy) Etherchannel 프로토콜 • PAgP: Cisco 전용 • LACP: IEEE 표준 802.3ad

## Slide 7
VLAN and PVLAN
VLAN (Virtual LAN) • 물리적 위치와 상관없이 논리적으로 네트워크 분리 • 브로드캐스트 도메인 축소 → 성능/보안 향상 • VLAN ID: 1~4094 VLAN 포트 유형 • Access Port: 단일 VLAN에 속하는 포트 (PC 연결용) • Trunk Port: 여러 VLAN 트래픽 전달 (스위치 간 연결) • 802.1Q Tagging: VLAN 식별을 위한 태그 삽입 PVLAN (Private VLAN) • VLAN 내에서 다시 세분화된 격리 • Isolated: 같은 VLAN 내 다른 포트와 통신 불가 • Community: 같은 Community 내에서만 통신

## Slide 8
Inter-VLAN Routing
Inter-VLAN Routing이란? • 서로 다른 VLAN 간의 통신을 가능하게 하는 기술 • VLAN은 기본적으로 격리 → L3 장비 필요 구현 방식 1. 전통적 방식 (Legacy) • 라우터의 각 인터페이스를 VLAN별로 연결 2. Router-on-a-Stick • 라우터 1개 포트에 서브인터페이스 생성 • Trunk 연결로 여러 VLAN 처리 3. L3 스위치 (SVI) • Switch Virtual Interface 사용 • 하드웨어 기반 빠른 라우팅

## Slide 9
Gateway 이중화 (HSRP, VRRP, GLBP)
FHRP (First Hop Redundancy Protocol) • 기본 게이트웨이 장애 시 자동 전환 • 가상 IP/MAC 주소 사용 HSRP (Hot Standby Router Protocol) • Cisco 전용, Active/Standby 구조 (1:1) • Priority 높은 라우터가 Active VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) • IEEE 표준 프로토콜, Master/Backup 구조 • 멀티벤더 환경에서 사용 GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) • Cisco 전용, 로드밸런싱 지원

## Slide 10
2. 라우팅 (Routing)

## Slide 11
Static Routing Table 관리
라우팅 테이블이란? • 목적지 네트워크로 가기 위한 경로 정보 저장 • 패킷 전달 시 라우팅 테이블 참조 라우팅 테이블 구성 요소 • Destination Network: 목적지 네트워크/서브넷 • Subnet Mask: 네트워크 범위 지정 • Next Hop: 다음 라우터 IP 주소 • Interface: 패킷이 나가는 인터페이스 • Metric: 경로 비용 (낮을수록 우선) 라우팅 테이블 확인 • show ip route (Cisco) • route print (Windows) • ip route (Linux)

## Slide 12
Static and Default Routing
Static Routing (정적 라우팅) • 관리자가 수동으로 경로 설정 • 소규모 네트워크, 보안이 중요한 구간에 적합 설정 예시 (Cisco) ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 Default Route (기본 경로) • 라우팅 테이블에 없는 모든 목적지를 위한 경로 • 'Gateway of Last Resort' • 인터넷 연결 시 필수 설정 예시 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

## Slide 13
동적 라우팅 개요
동적 라우팅이란? • 라우터가 자동으로 경로 정보 학습 및 공유 • 네트워크 변화에 자동 대응 • 대규모 네트워크에 적합 동적 라우팅 프로토콜 분류 IGP (Interior Gateway Protocol) - AS 내부 • Distance Vector: RIP, EIGRP • Link State: OSPF, IS-IS EGP (Exterior Gateway Protocol) - AS 간 • BGP (Border Gateway Protocol) Metric (경로 비용) • RIP: Hop Count | OSPF: Cost | EIGRP: Bandwidth + Delay

## Slide 14
IGP 프로토콜의 역할 및 유형
RIP (Routing Information Protocol) • Distance Vector 방식, Metric: Hop Count (최대 15) • 소규모 네트워크용, 수렴 속도 느림 OSPF (Open Shortest Path First) • Link State 방식, Metric: Cost • Area 기반 계층 구조 (Area 0 = Backbone) • 대규모 네트워크에 적합, 빠른 수렴 EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) • Advanced Distance Vector (하이브리드) • DUAL 알고리즘, 빠른 수렴 • Metric: Bandwidth + Delay

## Slide 15
BGP 라우팅 프로토콜 개요
BGP (Border Gateway Protocol) • EGP (Exterior Gateway Protocol) • AS (Autonomous System) 간 라우팅 • 인터넷의 핵심 라우팅 프로토콜 BGP 특징 • Path Vector 방식 • TCP 포트 179 사용 • 정책 기반 라우팅, 안정성 중시 BGP 유형 • iBGP (Internal BGP): 같은 AS 내 • eBGP (External BGP): 다른 AS 간 BGP Attributes • Weight, Local Preference, AS-Path, Origin, MED

## Slide 16
3. 트래픽 제어 및 NAT

## Slide 17
ACL을 통한 트래픽 제어하기
ACL (Access Control List) • 패킷 필터링을 통한 트래픽 제어 ACL 유형 • Standard ACL (1-99): 출발지 IP만 검사 • Extended ACL (100-199): 출발지/목적지 IP, 포트, 프로토콜 • Named ACL: 이름으로 식별, 수정 용이 ACL 규칙 • 위에서 아래로 순차 검사 (Top-Down) • 첫 번째 매칭 규칙 적용 후 중단 • 마지막에 암묵적 deny any 적용 방향 • Inbound: 들어오는 트래픽 • Outbound: 나가는 트래픽

## Slide 18
NAT (Network Address Translation)
NAT란? • 사설 IP ↔ 공인 IP 주소 변환 • IPv4 주소 부족 해결 NAT 용어 • Inside Local: 내부 사설 IP • Inside Global: 외부에서 보이는 공인 IP NAT 유형 • Static NAT: 1:1 고정 매핑 • Dynamic NAT: Pool에서 동적 할당 • PAT: 다:1, 포트로 구분 (NAT Overload)

## Slide 19
Static NAT & Dynamic NAT 구성
Static NAT • 사설 IP와 공인 IP 1:1 매핑 • 웹서버 등 외부 접속이 필요한 경우 • ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10 Dynamic NAT • IP Pool에서 동적으로 공인 IP 할당 인터페이스 설정 interface GigabitEthernet0/0 ip nat inside interface GigabitEthernet0/1 ip nat outside

## Slide 20
4. Amazon VPC

## Slide 21
Amazon VPC 개요
VPC (Virtual Private Cloud) • AWS 클라우드 내 논리적으로 격리된 가상 네트워크 • 온프레미스 네트워크 개념을 클라우드에 적용 VPC 특징 • Region 단위로 생성 • CIDR 블록 지정 (/16 ~ /28) 온프레미스 vs AWS 매핑 • VLAN → Subnet • Router → Route Table • Firewall → Security Group / NACL • NAT Gateway → NAT Gateway

## Slide 22
VPC 기본 구성요소 (IGW, NAT, Subnet)
Subnet (서브넷) • VPC 내 IP 주소 범위를 나눈 단위 • Public Subnet: IGW와 연결 • Private Subnet: 외부 직접 접근 불가 Internet Gateway (IGW) • VPC와 인터넷 간 통신 게이트웨이 • Public Subnet의 Route Table에 연결 NAT Gateway • Private Subnet → 인터넷 아웃바운드 통신 • Public Subnet에 배치 • Elastic IP 할당 필요

## Slide 23
VPC 라우팅 테이블 관리
Route Table • 트래픽이 어디로 전달될지 결정하는 규칙 • 각 서브넷은 하나의 Route Table과 연결 Route Table 구성 • Destination: 목적지 CIDR • Target: 트래픽 전달 대상 Target 유형 • local: VPC 내부 통신 (자동 생성) • igw-xxx: Internet Gateway • nat-xxx: NAT Gateway • pcx-xxx: VPC Peering

## Slide 24
VPC 보안요소 (Security Group, NACL)
Security Group (보안 그룹) • 인스턴스 레벨 방화벽 • Stateful: 아웃바운드 응답 자동 허용 • Allow 규칙만 지정 (Deny 불가) NACL (Network Access Control List) • 서브넷 레벨 방화벽 • Stateless: 인바운드/아웃바운드 별도 설정 • Allow/Deny 규칙 모두 지정 가능 비교 • Security Group: 인스턴스, Stateful, Allow만 • NACL: 서브넷, Stateless, Allow/Deny

## Slide 25
[Lab] VPC 생성하기
실습 목표 • VPC 생성 및 기본 구성요소 설정 실습 단계 1. VPC 생성 (10.0.0.0/16) 2. Public Subnet 생성 (10.0.1.0/24) 3. Private Subnet 생성 (10.0.2.0/24) 4. Internet Gateway 생성 및 VPC 연결 5. NAT Gateway 생성 (Public Subnet) 6. Route Table 설정 - Public: 0.0.0.0/0 → IGW - Private: 0.0.0.0/0 → NAT GW 7. Security Group 생성 8. EC2 배포 및 통신 테스트

## Slide 26
Summary
온프레미스 네트워크 → AWS 클라우드 연계 • 네트워크 기초: OSI 7계층, TCP/IP, 스위칭 • 스위칭: L2/L3/L4/L7, VLAN, STP, Etherchannel • 라우팅: Static/Dynamic, OSPF, BGP • 보안: ACL, NAT • AWS VPC: Subnet, IGW, NAT GW, Route Table 핵심 매핑 • VLAN = Subnet • Router = Route Table • ACL = Security Group / NACL 온프레미스 개념을 이해하면 클라우드도 쉽게 이해할 수 있습니다.